УДК 681.3.06

к.т.н., доцент Сокол Г.В.,

Косюк Є.А., Шевченко К.С.

Полтавський національний технічний університет

ім. Ю.Кондратюка, Україна, Полтава

АДАПТИВНИЙ КОМПЕНСАТОР КРОС-ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ СПОТВОРЕНЬ

За останні роки частотно-часові методи в радіотехніці і зв'язку знаходяться на межі вичерпання, в той час як просторово-поляризаційні методи знаходять особливу важливість, оскільки дозволяють оптимізувати використання поляризаційного простору. Таким чином, вирішення задач електромагнітної сумісності, розробка методів підвищення завадостійкості супутникових систем зв'язку є актуальною науковою задачею.

Ключові слова: завада, адаптивна антенна решітка, відношення сигнал/шум, електромагнітна сумісність.

Вступ

У сучасних системах зв'язку, потреба передачі інформації по каналам з обмеженою смугою пропускання потребує пошуку методів ефективної експлуатації спектральних і просторових ресурсів. На практиці при виконанні в системах супутникового цифрового телебачення відзначаються тенденції погіршення якості сигналу внаслідок появи крос-поляризації. Одним з перспективних методів підвищення завадостійкості систем радіозв'язку є просторово-часова і полязізаціонно-часова обробка сигналів.

Під просторово-часовою обробкою сигналів в загальному випадку розуміють деяку сукупність дій над сигналами, прийнятими в різних точках простору, що дозволяє з максимальною якістю виділити корисну інформацію, яка в них міститься. Ці алгоритми поділяються на структурні і неструктурні [1, 4]. Для неструктурних алгоритмів характерно: структурна чутливість до зміни сигнально-завадової обстановки, вузька спеціалізація для конкретних видів сигналів, необхідність наявності апріорної інформації про сигнал, завади та шуми. Використання структурних методів призвело до створення адаптивних антенних решіток і адаптивних компенсаторів завад. Розглянемо алгоритм адаптивного компенсатору завад.

Основна частина

Задачу компенсації крос-поляризаційних спотворень можливо, вирішити наступним чином. Представимо сигнал основного каналу у вигляді наступного рівняння:

,                                                    (1)

де  сигнал,  крос-поляризаційна завада,  шум. Необхідно сформувати наступний сигнал , це компенсує крос-поляризаційну заваду :

(2)

де  залишок некомпенсованої крос-поляризаційної завади, який необхідно мінімізувати: .

У супутникових системах цифрового телебачення для оптимізації частотного ресурсу використовується поляризаційне рознесення.

Формування сигналу  виробляється з ортогонально поляризованого каналу. У зв'язку з цим завдання компенсації крос-поляризаційної завади вирішується методом складання сигналів з основного та ортогонального каналів.

Суть задачі полягає у формуванні сигналу , де - сигнал, який дорівнює по амплітуді крос-поляризаційній заваді в основному каналі прийому і протилежний їй по фазі.

Для вирішення цієї задачі необхідно використовувати сигнал з ортогонального каналу. Зорієнтувавши антену ортогонального каналу установкою нуля поляризаційної діаграми спрямованості на сигнал , отримаємо значення:

,                                              (3)

- відповідає крос-поляризаційній заваді основного каналу з можливими відмінностями по амплітуді та фазі. Задача компенсації полягає в знаходженні такого комплексного вагового коефіцієнта , перемноживши на який компоненти ортогонального каналу (3) відповідали компонентам крос-поляризаційної заваді основного каналу з відповідними амплітудами та фазами,

,                                             (4)

де  - сформований сигнал компенсації. Далі сигнали з основного (1) і ортогонального (4) каналів подаються в протифазі на загальний суматор.

Таким чином, згідно (2) отримуємо:

(5)

де ;   - гаусовський білий шум. Для розв'язання задачі оцінки вагового коефіцієнта скористаємося рівнянням фільтра Калмана – Б'юси.

(6)

де  - коефіцієнт, що визначає стійкість і максимальну швидкість збіжності процедури (6). Коефіцієнт  має фізичний зміст величини, зворотній інтервалу кореляції  процессу .  - коефіцієнт, який задає послаблення сигналу , - спектральна щільність потужності шуму спостереження,  - апостериорна дисперсія помилки оцінки, яка знаходиться з рішення диференціального рівняння Риккати:

.

Коефіцієнт  визначає масштаб випадкових змін процессу ,  - спектральна щільність потужності шуму.

Для вирішення задачі компенсації крос-поляризаційної завади під  будемо розуміти ваговий коефіцієнт. Нев'язка при цьому виражається у вигляді  та є керуючим впливом при формуванні вагового коефіцієнта. Таким чином, у процедурі фільтра Калмана-Б'юси відбулася заміна:  на , а  на . В результаті отримуємо алгоритм оцінки оптимального значення :

.                       (7)

де  - відповідний коефіцієнт, що визначає стійкість і максимальну швидкість збіжності процедури (7).

Структурна схема багатоканального приймача з АКЗ, що реалізує алгоритм (7), представлена на рис. 1 [1, 3]. Завада з опорного каналу після помножувача , де вона набуває відповідний кожному -му каналу зсув і масштаб , віднімається в суматорі . Результати віднімання подаються на вхід приймача і паралельно, після відповідного посилення в  раз - на перемножувач .

На інший вхід перемножувача  подається зважене значення завади . Множенням на  визначається значення зворотного зв'язку, яке встановлюється обернено пропорційно спектральній щільності шумів спостереження в кожному з каналів прийому. Інтегратором, де значення  визначає сталу інтегрування, здійснюється операція статистичного усереднення результатів перемноження.

На виході інтегратора з'являється напруга, яка обумовлення взаємодією компонентів завади та опорного каналу  і тієї частини некомпенсованих залишків завад в -му каналі прийому, что містяться в , яка корельована з . Корисний сигнал  в силу некорельованності з  на компенсаційній вхід не проходить. Напруга з вихода інтегратора, яка подається на один із входів перемножувачів  є оцінкою вектора вагових коефіцієнтів . Розглянемо рис. 1, тут враховується наявність шумів спостереження , випадкова зміна параметрів  та , наявність їх корельованності та взаємної корельованності  за допомогою елементів матриці . Роль ступеневої функції, що визначає швидкість збіжності, відіграє коефіцієнт, який обумовлює також стійкість процедури.

В деякіх випадках алгоритм (7) збігається з алгоритмом Уідроу [6]:

,                               (8)

де коефіцієнт , який повинен відповідати умовам Дворецького:

.

Алгоритм (8) є оптимальним для випадку , тобто умови коли параметри завади  не змінюються у часі.

Дискретний алгоритм адаптивного компенсатора завад, заснований на процедурі Уідроу, приймає вигляд:

,                           (9)

де  - дискретний час,  може бути постійним, як у алгоритмі Уідроу. Структура алгоритму (9) повністю збігається з відомим дискретним алгоритмом Уідроу, де простежується такий же прямий зв'язок з алгоритмом оцінки випадкової величини.

Дискретний алгоритм адаптивної компенсації завад, заснований на фільтрі Калмана-Б'юсі, має вигляд:

.                        (10)

Коефіцієнт  у фільтрі Калмана-Б'юсі підлягає рекурсивному обчисленню на кожному кроці згідно алгоритму [1, 3]:

,

- спектральна щільність шуму .

Обчислення апостеріорної дисперсії:

,

де  - спектральна щільність потужності завади .

Рівняння для  апріорної дисперсії:

.

Незважаючи на зовнішню схожість з алгоритмом Калмана, процедура (10) принципово відрізняється від нього тим, що значення апостеріорної дисперсії залежить від результатів спостереження.

Висновки

Таким чином одним з перспективних методів підвищення завадостійкості систем радіозв'язку є просторово-часова і полязізаціонно-часова обробка сигналів. Використання структурних методів привело до створення адаптивних антенних решіток та адаптивних компенсаторів завад.

В роботі розглянута структура адаптивного компенсатора крос-поляризаційних спотворень. Для розв'язання задачі оцінки вагового коефіцієнта використана формалізація фільтра Калмана-Б'юсі. Розроблено структурну схему багатоканального приймача з адаптивним компенсатором завад.

Література:

1. Коляденко Ю.Ю. Анализ эффективности адаптивного компенсатора кросс-поляризационных искажений  [Електронний ресурс] / Ю.Ю. Коляденко, С.В. Ельченко // Проблеми телекомунікацій. – 2011. – № 3 (5). – c. 58–66. – Режим доступу до журн.: http://pt.journal.kh.ua/2011/3/1/113_kolyadenko_compensation.pdf .

2. Олейник В.Ф., Липатов А.А., Живков А.П. Перспективы использования спутниковых систем сухопутной подвижной связи в Украине. Материалы НТК “Связь-95”. – Одесса. - 1995.

3. Родимов А.П. Статистическая теория поляризационно-временной обработки сигналов в линиях связи [Текст]: / А. П. Родимов, В.В. Поповский. – М. : Радио и связь, 1984. – 272c.

4. Москалец Н.В. Методика анализа электромагнитной совместимости систем абонентского радиодоступа: Дис. канд. техн. наук: 05.12.02 / Харковский национальный ун-т радиоелектроники. - Х., 2006. - 153с.

5. Теория и методы электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств / Под редакцией Ю.А. Феоктистова.- М.: Радио и связь, 1988. – 216 с.

6. Управление радиочастотным спектром и электромагнитная совместимость радиосистем. Учебн. пособие / Под ред. д.т.н., проф. М.А. Быховского. — М.: Эко-Трендз, 2006. — 376 с.

7. Поповский В.В., Коляденко Ю.Ю. Адаптивные компенсаторы помех. Проблемы и методы их решения  // Радиотехника. Всеукр. Межвед. Научн.-техн. сб. - 2002. - Вып. 128. - с.106-112.

# Text boxes

+

-

l- канальний приймач

Аорт

Рис.1. Структурна схема багатоканального приймача з АКЗ

Аосн

Основні канали прийому

Опорний канал

I